## Slide 1: Pertemuan 5
Port Serial, PWM, dan Analog

## Slide 2: Apa itu Port Serial?
Pin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Perangkat Luar dengan menggunakan metode pengiriman data secara serial.
Port ini ada pada pin 0 dan 1 (UNO)
Menggunakan metode protocol UART (Universal Asyncronous Receive-Transmitter)
Dikirim dalam BAUD

## Slide 3: Pin PWM (Pulse Wave Modulation)
Digunakan untuk menyeruipai sinyal analog
Memiliki duty cycle antara 0% diwakili oleh nilai 0 dan 100% diwaliki oleh nilai 255

## Slide 4: Pin Analog
Pin yang menerima sinyal Analog dari luar.
Menerima sinyal analog mulai dari 1 sampai dengan 1023
Digunakan pada sinyal listrik yang terus berubah ubah dalam satuan waktu tertentu
Banyak digunakan pada sensor dan komponen elektronik aktif.

## Slide 5: Project: control motor with l293d

## Slide 6: Alat dan bahan
Alat
  Dc motor
  L293d motor driver
  Battery (optional)
  Arduino uno
  Bread board
  Jumper dan kabel
  Potensio meter

## Slide 7: code
int input = A0;
int inptDrv = 11;
void setup()
{
pinMode(inptDrv, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(10, HIGH);
analogWrite(inptDrv, map(analogRead(input), 0, 1023, 0, 255));
}

## Slide 8: How does it work?
Motor bergerak kearah yang ditetapkan sesuai degan keluaran output 1 dan 2 yang diatur oleh Arduino dengan memberikan sinyal HIGH atau LOW pada pin input IC l293d. Input ini kemudian memberikan sinyal kepada pin enable yang telah diberikan nilainya dengan mode PWM oleh Arduino untuk memberikan voltase kepada motor, semakin besar nilai PWM maka akan semakin cepat. Nilai PWM pada pin Arduino diatur oleh input dari Potensio Meter yang terhubung dengan pin analog A0 sebagai acuan nilai PWM. Semakin besar input yang diterima semakin besar pula nilai voltase yang didapat oleh motor.